Статья 253

Оборудование безопасности

(Группа N, A, В, SP)

1. Автомобиль, конструкция которого будет сочтена опасной, может быть исключен Комиссарами соревнования.

2. Если устройство не является обязательным, но применяется, оно должно соответствовать предъявляемым к нему требованиям.

3. МАГИСТРАЛИ И НАСОСЫ

3.1 Защита

Магистрали топливной, масляной и тормозной систем должны иметь защиту снаружи от повреждений (камни, коррозия, механические поломки, и т.д.) и внутри от пламени.

Применение: разрешено для Группы N,  обязательно для других Групп, если изменен серийный монтаж.

Все металлические части топливопроводов, изолированные от кузова автомобиля не проводящими элементами, должны иметь электрический контакт с «массой» кузова.

Применение: Все группы если изменен серийный монтаж.

3.2 Спецификации и монтаж

В случае изготовления магистралей из гибких  материалов, они должны иметь резьбовые или самоуплотняющиеся разъемы (соединительные муфты) и внешнюю оболочку, стойкую к истиранию и пламени (не поддерживающую горение).

Монтаж должен удовлетворять требованиям, указанным ниже:

- Топливные магистрали:

должны иметь давление разрыва минимум 70 бар (1000 psi) при минимальной рабочей температуре 1350С(250F0).

- Масляные магистрали системы смазки:

должны иметь минимальное давление разрыва 70 бар (1000 psi) при минимальной рабочей температуре 2320С(450F0)

- Магистрали, содержащие гидравлические жидкости под давлением:

должны иметь давление разрыва минимум 280 бар (4000 psi) при минимальной рабочей  температуре 232C0 (450F0).

Если рабочее давление гидравлической системы превышает 140 бар, то давление разрыва должно быть, как минимум, в  два раза больше.

- Магистрали, содержащие топливо или гидравлические жидкости могут проходить через кабину, но без разъемов внутри, кроме мест прохождения сквозь передние и задние переборки согласно рисункам 253-1 и 253-2 и на тормозных магистралях и магистралях гидропривода сцепления.

Применение: Обязательно, если изменен серийный монтаж.

3.3 Автоматическое перекрытие топливных магистралей.

Все магистрали, подводящие топливо к двигателю, должны быть снабжены автоматическими отсекающими клапанами, расположенными непосредственно на топливном баке, которые автоматически перекрывают все топливопроводы под давлением, если одна из этих магистралей в топливной системе повреждена и дает  утечку.

Все топливные насосы должны работать только при работающем двигателе, во время процесса запуска.

Применение: Рекомендовано для всех групп.

3.4 Вентиляция топливного бака

Вентиляции топливного бака должна быть оборудована системой, соответствующей следующим требованиям:

- Клапаном, срабатывающим под действием силы тяжести при опрокидывании автомобиля.

- Поплавковым сапуном.

- Предохранительным клапаном, срабатывающим при максимальном давлении 200 мбар, при закрытом поплавковом сапуне.

4. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Все автомобили должны иметь тормозную систему, действующую на все колеса, состоящую из двух  контуров, приводимых в действие от одной педали. Система должна быть устроена так, чтобы при разгерметизации или повреждении одного из контуров действие педали сохранялось, по крайней мере, на два колеса.

Если такая система установлена серийно, никакие изменения не требуются.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИКСАТОРЫ

Как минимум по два дополнительных фиксатора должны быть установлены на крышках капота и багажника. Оригинальные замки должны быть выведены из строя или удалены.

Крупные объекты, находящиеся на борту автомобиля (запасное колесо, комплект инструментов, и т.д.) должны быть жестко  и надежно закреплены.

Применение: рекомендуется для Группы N, обязательно для других Групп.

6.РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Ремни

Обязательны ремни, состоящие из двух плечевых  лямок и одной поясной лямки; точки крепления на кузове: две для поясной лямки; две или возможно одна, симметричная относительно сидения, для плечевых лямок.

Ремни безопасности должны быть омологированы ФИА и соответствовать стандартам FIA № 8854/98 или 8853/98. Кроме того, ремни, используемые на кольцевых соревнованиях, должны быть оборудованы замком с рычагом поворотного типа. Для соревнований, включающих движение по дорогам общего пользования, рекомендуются ремни, оборудованные замками с кнопочным приводом.

НСФ может омологировать точки крепления ремней безопасности установленные на каркасе безопасности, если этот каркас омологирован (см. Статью 253.8.4), при условии, что они прошли испытания.

6.2 Установка

Запрещается крепить лямки ремня безопасности к сидениям или их опорам.

- Ремень безопасности может монтироваться на точки крепления, предусмотренные конструкцией серийного автомобиля.

Рекомендуемая геометрия расположения точек крепления показана  на рисунке 253-42.

Плечевые лямки должны быть направлены в направлении вниз,  к задней части автомобиля и должны быть установлены таким образом, чтобы угол к горизонту от верхней кромки спинки сидения был не более 450 вниз, при этом рекомендуется, чтобы этот угол был не менее 100.

Максимальные углы относительно осевой линии сидения  200  , допускается как расхождение, так и схождение.

Если возможно, следует использовать точку крепления, предусмотренную изготовителем автомобиля на задней стойке.

Точки крепления, создающие больший угол к горизонту не должны использоваться, если сидение не соответствует требованиям стандарта FIA.

В этом случае, плечевые лямки 4-х точечных ремней безопасности могут быть закреплены на точках крепления поясной лямки заднего сидения, предусмотренных изготовителем автомобиля.

Для ремня безопасности с 4 точками крепления, плечевые лямки должны быть установлены крест-накрест, симметрично относительно осевой линии переднего сидения.

Ремень безопасности не может устанавливаться на сидении, не имеющем никакого подголовника или со спинкой, с интегрированным подголовником (не имеющей никаких отверстий между спинкой и подголовником).

Бедренные лямки и поясные лямки должны проходить не по сторонам сидения, а сквозь сидение, чтобы охватывать и фиксировать тазовую область по наиболее большей поверхности. Поясные лямки должны располагаться на перегибе между гребнем таза и бедром. Ни при каких условиях они не должны располагаться в области брюшной полости. Если это необходимо, в сидении могут быть проделаны отверстия. Особое внимание следует уделять предотвращению возможного повреждения лямок острыми кромками.

- Если для плечевых и/или бедренных лямок невозможна установка на серийные точки крепления, новые точки крепления для плечевых лямок должны быть установлены на кузове или шасси как можно ближе к центральной линии задних колес (для плечевых лямок). Плечевые лямки также могут быть закреплены на дуге безопасности или на дополнительном элементе посредством петли, а также могут быть установлены на верхних точках крепления задних ремней или быть закреплены  (опираться) на поперечном усилителе, приваренном к задним распоркам каркаса безопасности. В случае использования поперечного усилителя, он должен соответствовать следующим условиям:

- Поперечный усилитель должен представлять собой холоднотянутую бесшовную трубу из углеродистой стали с минимальным пределом прочности 350 Н/мм2, диаметром не менее 38 x 2.5 мм или 40  x 2 мм.

- Высота усилителя должна быть такой, что бы направленные назад лямки ремня безопасности, крепящиеся к нему, имели угол от 100 до 450 вниз от горизонта. Рекомендуемый угол  100.

- Ремни могут крепиться к трубе-усилителю петлей или болтами, но в последнем случае, для каждой точки крепления в усилитель должна быть вварена вставка (размеры указаны на рис. 253-17C и 253-53). Лямки ремней должны крепиться к этим, вваренным в трубу-усилитель вставкам, посредством болтов M12 8.8 по ISO или 7/16” по спецификации UNF.

- Каждая точка крепления должна выдерживать нагрузку в 1470 даН, или 720 даН для бедренных лямок. В случае использования одной точки крепления для двух лямок, нагрузка на эту точку должна быть равной сумме требуемых нагрузок.

- Для каждой вновь созданной точки крепления должна использоваться стальная усилительная пластина с площадью поверхности не менее 40 см2 и толщиной не менее 3 мм.

- Варианты монтажа на шасси/монокок:

1) Основной вариант монтажа: см. рис. 253-43.

2) Монтаж плечевых лямок: см. рис. 253-44.

3) Монтаж бедренных лямок: см. рис. 253-45.

6.3 Использование

Ремень безопасности должен использоваться в том виде, в котором он омологирован без каких бы то ни было изменений  или удаления элементов и в соответствии с инструкциями изготовителя. Эффективность и долговечность ремней безопасности непосредственно зависят от условий установки, использования и хранения.

Ремни должны заменяться после каждого серьезного столкновения, и всякий раз, когда лямки порваны, перегреты или ослаблены из-за действий химических веществ или солнечного света. Они также должны быть заменены, если металлические части или замки деформированы или поржавели. Любой ремень, который не функционирует в полной мере, должен быть заменен.

7. ОГНЕТУШИТЕЛИ – СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Запрещается применение следующих продуктов: BCF, NAF.

7.1

Для ралли:

См. параграфы 7.2 и 7.3.

Для гонок по замкнутому кольцу, слаломов и подъемов на холм:

Огнетушители  ручного использования обязательны.

Вместо одного из огнетушителей, упомянутых выше, разрешается установка автоматической системы огнетушения, которая соответствует спецификациям Статьи 259.14.1.

7.2 Устанавливаемые системы

7.2.1) Все автомобили должны быть оборудованы системой пожаротушения, в соответствии с техническим листом №16 «Системы пожаротушения   омологированные FIA».

7.2.2) Все огнетушители должны быть должным образом защищены и должны располагаться внутри кокпита (салона). Во всех случаях, их крепления должны выдерживать перегрузку в 25g.

Все элементы системы огнетушения должны противостоять пламени.

Пластмассовые трубки запрещены. Обязательно применение металлических трубок.

7.2.3) Водитель, сидящий на своем месте, пристегнутый ремнями безопасности и с закрепленным рулевым колесом должен быть способен вручную включить все огнетушители.

Кроме того, средство пуска системы пожаротушения снаружи должно быть объединено с главным выключателем электрооборудования или расположено близко к нему. Его место расположения должно быть отмечено красной буквой "E" внутри белого круга диаметром не менее 10 см с красной окантовкой.

Для автомобилей типа WRC  внутренний или внешний запуск огнетушителей должен приводить к остановке двигателя и отключению  аккумуляторной батареи.

7.2.4.) Система должна работать в любом положении автомобиля.

7.2.5) Распылители огнетушителей должны соответствовать огнегасящему составу и не должны быть направлены непосредственно на головы экипажа.

7.3 Ручные огнетушители

7.3.1) Все автомобили должны быть оснащены одним или двумя огнетушителями.

7.3.2) Разрешенные огнегасящие составы: AFFF,  FX G-TEC, Viro 3, порошок или иной состав, омологированный ФИА.

7.3.3) Минимальная емкость огнетушителя:

Для порошка: 2.60 л для количеств, указанных ниже.

7.3.4) Минимальное количество состава:

AFFF:                  2.4 л

FX G-TEC            2.0 кг

Viro 3:                 2.0 кг

Порошок:            2.0 кг

7.3.5) Все огнетушители должны иметь давление в соответствии с содержимым:

AFFF FX G-TEC и Viro3: в соответствии с инструкциями производителя

Порошок: 13.5 бар

Кроме того, все огнетушители, содержащие AFFF, должны иметь приспособление для контроля давления содержимого.

7.3.6) На каждом огнетушителе должна иметься следующая видимая информация:

- Объем

- Тип огнегасящего состава

- Вес или объем огнегасящего состава

- Дата последующей проверки огнетушителя, которая должна быть не позже двух лет от даты заполнения или даты последней проверки.

7.3.7) Все огнетушители должны быть соответственно защищены. Их крепление должно быть способным противостоять перегрузке в 25 g.

Кроме того, допускаются только быстросъемные металлические крепления с металлическими лентами.

7.3.8.) Огнетушители должны быть легко доступны для первого и второго водителя.

8. СТРУКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Определения

8.1.1) Клетка безопасности:

Пространственная конструкция, разработанная и предназначенная для предотвращения серьезной деформации кузова в случае столкновения или переворота автомобиля.

8.1.2) Дуга безопасности:

Структурная рама (или петля) с точками крепления.

8.1.3) Каркас безопасности:

Пространственная конструкция, состоящая из главной дуги и передней дуги (или из двух боковых дуг), элементов их соединения, одного диагонального элемента, задних распорок и точек крепления. (Для примера, см. рисунки 253-3 и 253-4).

8.1.4) Главная дуга:

Структура, состоящая из почти вертикальной рамы (или петли), расположенная поперек автомобиля, непосредственно за передними сиденьями.

8.1.5) Передняя дуга:

Аналогична главной дуге, но её форма следует стойками лобового стекла и его верхнего  края.

8.1.6) Боковая дуга:

Структура, состоящая из почти вертикальной рамы (или петли), расположенная по правой или левой стороне автомобиля. Задняя стойка боковой дуги должна располагаться непосредственно позади передних сидений.

Передняя стойка должна располагаться вдоль стоек лобового стекла и двери, так, чтобы не создавать помех для входа и выхода водителя и второго водителя

8.1.7) Продольный элемент:

Продольная труба, не являющаяся частью главной, передней или боковой дуг и соединяющая их, вместе с задними распорками.

8.1.8) Диагональный элемент:

Поперечная труба между верхним углом главной дуги или верхним концом наклонной распорки  и нижней точкой крепления дуги или распорки с другой стороны.

8.1.9) Усилительный элемент:

Усилительный элемент, добавленный к каркасу безопасности для улучшения его структурной эффективности.

8.1.10) Усилительная пластина:

Металлическая пластина, закрепленная на кузове или шасси в местах монтажа к нему стоек дуг для более равномерного распределения нагрузок.

8.1.11) Монтажная опора:

Пластина, приваренная к трубе дуги, для крепления ее болтами или сваркой  к кузову или  шасси, как правило, к усилительной  пластине.

8.1.12) Съемные элементы:

Структурные элементы клетки безопасности, которые могут быть удалены.

8.2 Требования

8.2.1) Общие замечания :

8.2.1.1 Клетка безопасности должна быть разработана и изготовлена так, чтобы, при правильной установке, она существенно уменьшала деформацию кузова и снижала риск получения травм лицами, находящимися внутри автомобиля.

Важнейшие отличительные черты клетки безопасности – совершенная конструкция, разработанная для конкретного автомобиля, адекватный монтаж и тщательная подгонка к форме кузова.

Трубы не должны использоваться для транспортировки жидкостей.

Клетка безопасности не должна создавать помех для входа или выхода первого и второго водителя.

Элементы конструкции могут проходить через пассажирское пространство - сквозь отверстия в: приборной панели ,  передней боковой обивке, а также в задней боковой обивке и задних сиденьях .

Заднее сиденье может быть сложено вниз.

В продольном направлении клетка безопасности должна располагаться между точками крепления элементов передней и задней подвесок, воспринимающих вертикальные нагрузки (пружин и амортизаторов).

Дополнительные усиления, выходящие за эти пределы, разрешены между клеткой безопасности и точками крепления на кузове стабилизаторов поперечной устойчивости задней подвески. Каждая из этих точек крепления может быть связана с клеткой одной трубой размером 30х1,5 мм.

Любое изменение омологированной клетки  запрещено.

8.2.1.2  Базовая клетка безопасности:

Может использоваться только каркас безопасности.

8.2.1.3 Обязательный диагональный элемент:

Различные варианты установки обязательного диагонального элемента: см. рис. с 253-3 по 253-5.

Разрешается комбинация нескольких элементов конструкции в соответствии с рис. 253-3 и 253-5.

Установка второго диагонального элемента, в соответствии с рис. 253-4, рекомендуется. Для новых автомобилей, омологированных с 1 января 2002 года, а также для всех новых каркасов безопасности, омологированных НCФ (ст.8.4) или ФИА (ст.8.5)  с 01.01.2003 – обязательна.

Соединения между этими двумя элементами должны быть укреплены «косынками».

8.2.1.4) Дверные распорки (для боковой защиты):

С каждой стороны автомобиля должно быть не менее одной дверной распорки (см. рис. 253-7, 253-8, 253-12, 253-17).

Они могут быть съемными.

Для соревнований без второго водителя, эти распорки могут быть установлены только с водительской стороны.

Боковая защита должна простираться наверх как можно выше, но ее верхние точки крепления не должны быть выше половины высоты дверного проема, измеренной от его основания.

Если эти верхние точки крепления  расположены перед дверным проемом или позади него, то это ограничение высоты  относится к  соответствующему пересечению распорки и проема двери.

В случае применения элементов боковой защиты в форме "X", нижние точки крепления «Х»-образной распорки рекомендуется крепить к продольному элементу каркаса, при этом, как минимум, одна из «Х» - составляющих (диагоналей) должна быть изготовлена из цельного отрезка трубы.

8.2.1.5 Дополнительные усилительные элементы:

Каждый тип усиления (рис. с 253-6, 253-9, 253-9А, 253-10, 253-11, 253-13 – 253-16, 253-17A и 253-17C) может использоваться отдельно или совместно  другими.

8.2.2) Технические спецификации:

8.2.2.1  Главная, передняя и боковая дуги:

Эти дуги должны быть изготовлены из одного куска трубы без соединений.

Их поверхность должна быть гладкой и ровной, без складок или трещин.

Вертикальная часть главной дуги должна быть настолько прямой, насколько это возможно и располагаться насколько возможно близко к внутреннему контуру кузова.

Передняя стойка передней дуги или боковой дуги должна быть прямой, или, если это не возможно, должна следовать за стойками ветрового стекла и иметь только один изгиб в его наиболее низкой части, так, чтобы нижняя часть стойки была вертикальной.

Если роль задних стоек боковых дуг выполняет главная дуга (см. рис. 253-4), то боковые дуги должны присоединяться к главной дуге на уровне крыши.

Для достижения наиболее эффективного крепления к кузову, внутренние накладки кузова могут быть изменены около каркаса безопасности и элементов его крепления, путем их срезания или  изгиба.

Однако это разрешение не допускает удаления целиком накладок или деталей обивки.

Если это необходимо, блок предохранителей может быть перемещен, если он мешает установке каркаса безопасности.

8.2.2.2  Монтаж каркаса безопасности к кузову:

Минимальное количество мест крепления:

- 1 для каждой вертикальной опоры главной или боковой дуг;

- 1 для каждой вертикальной опоры передней дуги;

- 1 для каждой задней распорки (см. 8.2.2.3).

Каждая монтажная опора передней, главной и боковой дуги должно иметь усиливающую пластину, толщиной не менее 3 мм и не менее толщины стенки трубы, к которой она приварена.

Каждая монтажная опора должна крепиться не менее чем тремя болтами к стальной усилительной пластине, толщиной не менее 3 мм и площадью не менее 120 см 2, приваренной к кузову.

Примеры приведены на рисунках от 253-18 до 253-24.

Это не обязательно для задних распорок (см. ниже).

Болты должны иметь размер, по крайней мере, M8 стандарта ISO 8.8 или выше.

Крепеж должен быть либо самоконтрящимся, либо оснащаться стопорными шайбами.

Это - минимальные требования.

В дополнение к этим требованиям, может использоваться большее количество соединительных деталей, вертикальные опоры дуг могут быть приварены к усилительным пластинам, каркас безопасности может быть приварен к кузову.

Вертикальные опоры дуг не могут быть приварены непосредственно к кузову без усилительных пластин.

В случае если кузов (или шасси) выполнены из алюминия, всякая сварка между кузовом и каркасом запрещена, разрешено только приклеивать усилительные пластины.

8.2.2.3 Задние распорки:

Они обязательны и должны прикрепляться к главной дуге как можно ближе к уровню крыши, в наиболее высоких точках изгиба  главной дуги по обе стороны автомобиля.

Они должны располагаться под углом не менее 30о к вертикали, должны быть прямыми, направленными назад и находиться как можно ближе к внутренним боковым панелям кузова.

Спецификация материалов, диаметр и толщина задних распорок приведена в п.8.3.

Монтаж распорок к кузову должен осуществляться через усилительные пластины.

Каждая распорка должна крепиться болтами, имеющими суммарное поперечное сечение не менее чем 2/3 от  рекомендованного для стоек дуг (п.8.2.2.2) и с идентичными усилительными пластинами, площадью, по крайней мере, 60 см2 (см. рис. 253-25).

Допускается  один болт, работающий в двух направлениях, если он  имеет достаточное сечение и прочность (см. рисунок 253-26) и при условии, что в распорку вварена втулка.

8.2.2.4 Диагональные элементы:

Наличие хотя бы одного диагонального элемента – обязательно.

Их расположение должно соответствовать рисункам от 253-3 до 253-5, и они должны быть прямыми, не изогнутыми.

Расположение точек крепления диагональных элементов должно быть травмобезопасным.

Они могут быть съемными, но должны быть на месте в течение соревнования.

Нижний конец диагонали должен присоединяться к задней распорке или главной дуге не далее чем в 100 мм от места ее крепления к кузову.

Верхний конец диагонали должен присоединяться к главной дуге или задней распорке не далее 100 мм от места их соединения между собой.

Они должны соответствовать минимальным требованиям, изложенным в п.8.3. Крепление диагональных элементов к кузову должно выполняться в соответствии с п.8.2.2.3.

8.2.2.5 Дополнительные усилительные элементы каркаса безопасности:

Диаметр, толщина и материал должны соответствовать указаниям п. 8.3.

Они должны  быть или вварены, или установлены посредством разборных соединений.

8.2.2.5.1) Поперечные  усилительные элементы:

Применение двух поперечных элементов как на рис. 253-7 разрешено.

Поперечный элемент установленный на переднюю дугу, не должен проходить через пространство, предназначенное для пассажиров.

Он должен располагаться настолько высоко, насколько возможно, но его нижний край не должен быть выше вершины приборной панели.

8.2.2.5.2) Усиление крыши:

Укрепление верхней части защитного каркаса,  добавлением элементов как на рисунках 253-9 и 253-9A - разрешено.

8.2.2.5.3) Усиление изгибов и соединений:

Разрешается усиливать соединения главной дуги или передней дуги с продольными распорками (рисунки 253-10 и 253-16),  а также верхние задние изгибы боковых дуг и соединения между главной дугой и задними распорками.

Усиления должны быть выполнены из труб, либо из изогнутого листового металла U-образной формы (см. рис.253-16А)

Концы этих усилений  не должны располагаться:

- далее половины длины элементов, к которым они крепятся, если это не точка соединения элемента боковой защиты с передней дугой, в этом случае, усиления сочленения передней дуги, могут крепиться к передней дуге в месте крепления боковой защиты.

- на расстоянии от двух до трех диаметров  соединяемых труб, считая от  вершины угла.

Толщина элементов, образующих усиление не должна быть менее 1 мм.

Усиление, показанное на 253-17B, может использоваться с каждой стороны передней дуги между верхним углом ветрового стекла и основанием этой дуги.

Для автомобилей омологированных с 01/01/2002:

В передней проекции усиление изгибов и соединений верхних углов передней дуги должны быть видимы только через область лобового стекла, описанную рисунком 253-17Е.

Для всех каркасов безопасности автомобилей SP, омологированных с 1 января 2000 года и для всех каркасов безопасности омологированных с 1 января 2001 года и установленных на автомобилях, участвующих в ралли, элементы каркаса безопасности, расположенные в проеме двери, должны соответствовать следующим требованиям (см. рис. 253-17D):

- Размер А должен быть максимум 300 мм

- Размер В должен быть максимум 250 мм

- Размер С должен быть максимум 300 мм

- Размер D (измеренный от верхнего угла лобового стекла, без уплотнителя) должен быть максимум 100 мм

- Размер Е не может быть больше, чем половина высоты дверного проема (H).

8.2.2.6 Защитные накладки:

В местах, где части тела водителя или штурмана могут контактировать с каркасом безопасности, должна быть предусмотрена установка невоспламеняющихся защитных накладок.

В местах, где шлемы водителя и штурмана могут контактировать с каркасом безопасности, должна быть предусмотрена установка защитных накладок, удовлетворяющих стандарту ФИА 8857-2001, тип A (настоятельно рекомендуется), или стандарту ФИА 8857-2001, тип B или SFI спецификация 45.1 (минимальные требования) (См. технический лист №23 «Омологированные ФИА накладки для каркасов безопасности»).

Применение:

- Обязательно для всех категорий.

8.2.2.7 Съемные элементы:

Если в конструкции каркаса безопасности используются съемные элементы, используемые разъемные соединения должны соответствовать типу, одобренному ФИА  (см. рисунки от 253-27 до 253-37). Соединения не должны быть заваренными.

Винты и болты должны соответствовать стандарту ISO 8.8 или лучше.

Следует отметить, что разборные шарнирные соединения не должны использоваться как часть главной, передней или боковой дуг, потому что они будут действовать как петли в несущей структуре и допускать ее деформацию.

Они используются исключительно для присоединения дополнительных элементов к дугам и для присоединения боковой дуги к главной дуге (рис. 253-4).

В этом последнем случае, шарнирные соединения, показанные на рисунках 253-30, 253-33 и 253-37 не должны использоваться.

8.2.2.8) Руководство по сварке:

Вся сварные швы должны иметь самое высокое возможное качество с полным проваром. Предпочтительна  электродуговая сварка в среде защитного газа.

Сварной шов должен полностью опоясывать периметр трубы.

Хотя хороший внешний вид сварного шва не обязательно гарантирует его качество, плохо выглядящие сварные швы никогда не являются признаком качественного изготовления.

При использовании термообработанных сталей должны быть соблюдены специальные инструкции изготовителей (специальные электроды, защитные газы).

Следует подчеркнуть, что при использовании термически обработанных или высокоуглеродистых сталей могут возникнуть проблемы, и при плохом изготовлении могут произойти структурные изменения металла (вызванные термическим влиянием), следствием которых могут быть излишняя ломкость или неадекватная пластичность.

8.3 Требования к материалам

Спецификации используемых труб:

| Материал | Мин. предел прочности | Размеры (мм) | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Холоднотянутая, нелегированная углеродистая сталь (бесшовная труба), содержащая максимум 0.3% углерода | 350 Н/мм2 | 45(1.75")x 2.5 или 50 (2.0") x 2.0 | Главная дуга (рис. 253-39), боковая дуга и их соединение (рис. 253-40), в зависимости от конструкции. |
|  |  | 38 (1.5") x 2.5 или 40 (1.6") x 2.0 | Другие элементы каркаса безопасности |

Для нелегированной стали, максимальное содержание присадок - 1% для марганца и 0.5% для других элементов.

При выборе стали, внимание должно быть уделено получению хорошей удлиняемости  и свариваемости.

Трубы должны быть согнуты процессом холодной гибки, и радиус сгиба по осевой линии должен быть равен, по крайней мере, трем диаметрам трубы.

Если сечение трубы в процессе сгибания принимает овальную форму, отношение минимального к максимальному диаметру должно быть 0.9 или больше.

Параграфы с 8.1 по 8.3 включительно, касаются каркасов, изготовленных без сертификата НСФ (параграф 8.4) или FIA (параграф 8.5).

8.4 Омологация Национальной спортивной федерацией (НСФ)

Не относится к каркасам безопасности для Super 1600, Super 2000 и WRC, которые должны быть обязательно омологированы FIA в соответствии с п. 8.5.

Изготовитель каркаса безопасности может представить, для одобрения НСФ, каркас собственной конструкции.

Каркас должен удовлетворять  следующему:

- весь каркас должен быть выполнен из стали.

- разрешены продольные  расширения каркаса до оригинальных мест крепления подвески на кузове.

- не должно быть прямой связи между верхним и нижним расширениями.

Омологационный сертификат, одобренный НСФ и подписанный квалифицированным техническим  представителем изготовителя,  должен быть представлен техническим контролерам соревнования.

Он должен содержать рисунки или фотографии каркаса безопасности, и в нем должно быть продекларировано, что каркас безопасности соответствует настоящим требованиям.

Любой новый каркас, омологированный НСФ и имеющийся в продаже, должен с 01/01/2003  быть идентифицируем  посредством идентификационной таблички, прикрепленной к нему изготовителем. Эту идентификационную табличку  нельзя ни копировать, ни перемещать (например: гравировка, ввариваемая пластина, саморазрушающаяся при отклеивании наклейка и т.п.).

Идентификационная табличка должна содержать имя изготовителя, омологационный номер НСФ и индивидуальный номер изделия, присваиваемый изготовителем.

Сертификат (паспорт), содержащий те же номера, должен находиться в автомобиле и быть представлен техническим контролерам соревнования.

Эти каркасы безопасности не должны изменяться ни коим образом.

Чтобы получить одобрение НСФ, изготовитель должен исчерпывающе доказать свою способность последовательно проектировать и производить каркасы безопасности, которые соответствуют техническим требованиям, одобренным FIA.

Изготовители, одобренные НСФ, обязаны поставлять клиентам только изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с одобренными стандартами.

Каждый изготовитель, одобренный НСФ, должен доказать своей НСФ:

- То, что материал, который он использует, имеет сертификат соответствия и хранится отдельно от других партий или материалов;

- То, что методы сварки, которые он использует, хорошего качества, стабильны и регулярно проходят лабораторные испытания;

- То, что он использует и поддерживает внутренние стандарты качества и процедуры, обновляет их регулярно.

Все каркасы безопасности представляемые на омологацию в НСФ должны удовлетворять предписаниям статей 8.4.1 либо 8.4.2, либо 8.4.3.

НСФ оставляет за собой право принять или отказать в омологации каркаса безопасности, на основании требований к конструкции установленных НСФ и ФИА.

Если каркас безопасности, построен на базе структуры, которая уже проверена и омологирована данной НСФ; предлагается  тем же изготовителем, и отличается от исходного только добавлением деталей, то он может быть омологирован непосредственно данной НСФ, при условии проверки прочности каркаса, и предоставления изготовителем сертификата.

8.4.1) Требования к конструкции

Базовая конструкция  любого каркаса, представляемого на одобрение НСФ должна соответствовать  требованиям рисунка 253-3 и следующим  дополнительным минимальным требованиям:

- Обязательна установка двух диагональных элементов на главной дуге (рис. 253-4). Соединение между диагональными элементами должно быть усилено «косынками».

- Верхняя часть каркаса безопасности должна быть усилена двумя диагональными элементами в соответствии с рис.253-9. Для соревнований без второго водителя, достаточно одного диагонального элемента, однако при этом переднее соединение должно располагаться с водительской стороны.

- С каждой стороны автомобиля должно быть установлено не менее чем по одному продольному элементу  (рис.253-8, 253-12, 253-17).

- Если размер «А» (см. рис.253-4) превышает 200 мм, то с каждой стороны передней дуги необходима установка усилительного элемента соединяющего верхний угол лобового стекла и основание этой дуги и  соответствующего рис. 253-17В. Угол «альфа» (см. рис.253-4) не может быть больше 90 градусов.

8.4.2) Структуры, материал которых соответствует требованиям статьи 8.3.

Если базовая клетка безопасности, показанная на рис.253-4, выполнена из материалов, удовлетворяющих требованиям статьи 8.3, НСФ может омологировать ее без проведения испытаний статическими нагрузками.

8.4.3) Испытания статическими нагрузками

Каркасы безопасности, не удовлетворяющие всем предписаниям статьи 8.4.2, должны быть подвергнуты испытанию статическими нагрузками, которое описано в статьях 8.4.3.1 и 8.4.3.2 или 8.4.3.3.

Испытания должны быть произведены в одной из одобренных ФИА лабораторий.

a) Испытываемый каркас безопасности:

Поскольку выполнение каркасом безопасности своих функций должно обеспечиваться всей совокупностью его элементов, то испытание должно быть выполнено на комплектном каркасе.

b) Испытательный стенд:

Он должен быть устроен так, чтобы при нагружении его структура (геометрические размеры) не изменялась.

c) Монтаж:

Каркас должен быть смонтирован на испытательное устройство непосредственно, или посредством дополнительной рамы,  с использованием его оригинальных основных креплений (см. рис.253-4) и максимум в 8  точках.

8.4.3.1 Испытание на главной дуге (рис.253-38)

Каркас безопасности в сборе должен выдерживать вертикальную нагрузку 7.5 w (W соответствует весу автомобиля + 150 кг) приложенную к вершине главной дуги через жесткий штамп.

Штамп должен быть изготовлен из стали, должен иметь кромки, скругленные радиусом 20+/-5мм, и направленные в сторону каркаса безопасности и должен иметь следующие размеры:

- Длина = ширина главной дуги + min 100 мм

- Ширина = 250 мм +/- 50 мм

- Толщина = min 40 мм.

Штамп может повторять поперечный профиль главной дуги.

Нагрузка должна быть приложена за время менее 15 секунд.

При этом испытании, во всей структуре каркаса безопасности не должно возникнуть разрушений или пластических деформаций элементов конструкции, превышающих  50 мм в направлении приложения нагрузки.

8.4.3.2 Испытание на передней дуге (рис.253-38B)

Каркас безопасности в сборе должен выдерживать вертикальную нагрузку 3.5 w (W соответствует весу автомобиля + 150 кг) приложенную к вершине передней дуге в месте пересечения с передним продольным элементом каркаса, через жесткий штамп.

Штамп должен быть изготовлен из стали, должен иметь кромки, скругленные радиусом 20+/-5мм, и направленные в сторону каркаса безопасности, и должен иметь следующие размеры:

- Длина = 450 мм +/- 50 мм

- Ширина = 250 мм +/- 50 мм

- Толщина = min 40 мм.

Конструкция штампа должна оставаться такой, чтобы при приложении нагрузки он оставался в месте пересечения с передним продольным элементом каркаса.

Продольная ось штампа должна быть направлена вперед и вниз с углом 5 +/- 1 градусов к горизонтали, а его поперечная ось должна быть направлена наружу и вниз с углом 25 +/-1 градусов к горизонтали.

Нагрузка должна быть приложена за время менее 15 секунд.

При этом испытании, во всей структуре каркаса безопасности не должно возникнуть разрушений или пластических деформаций элементов конструкции, превышающих  100 мм в направлении приложения нагрузки.

8.4.3.3) Арифметическая проверка

В качестве альтернативы методу испытания статическими нагрузками, описанному в 8.4.3.1 и 8.4.3.2, изготовитель может представить в НСФ комплект расчетов, произведенных одобренной НСФ и ФИА лабораторией.

Расчеты должны ясно показать, что каркас безопасности выдержит статические нагрузки, перечисленные в статьях 8.4.3.1 и 8.4.3.2,  при этом не возникнет разрушений, а пластические деформации окажутся в указанных пределах.

Лаборатория должна представить доказательство того, что расчетный метод был проверен путем испытаний.

8.5 Омологация FIA

Любой изготовитель автомобилей может иметь омологированный ФИА стальной каркас безопасности.

Конструкция этих каркасов произвольна, однако они должны быть подвергнуты испытанию статическими нагрузками, описанному в статье 8.4.2. Кроме испытания статическими нагрузками ФИА может затребовать у изготовителя НСФ комплект расчетов, произведенных одобренной НСФ и ФИА лабораторией.

Расчеты должны ясно показать, что каркас безопасности выдержит статические нагрузки, перечисленные в статьях 8.4.2.1и 8.4.2.2,  при этом не возникнет разрушений, а пластические деформации окажутся в указанных пределах.

Лаборатория должна представить доказательство того, что расчетный метод был проверен путем испытаний.

Этот каркас безопасности должен быть описан в форме омологации, предоставленной в FIA для одобрения, и каркас безопасности не должен изменяться (см. 8.2.1.1) никаким способом.

Все каркасы безопасности для  Super 1600, Super 2000 и WRC, омологированные с 1 января 2001 года, должны быть омологированы FIA.

8.6 Изменения и ремонт каркасов безопасности, омологированных в соответствии с пп.8.4 и 8.5 .

Любые изменения омологированного каркаса безопасности запрещены, и делают его недопустимым к применению. Ремонт каркаса безопасности, поврежденного после аварии должен производиться либо изготовителем каркаса, либо с его одобрения.

9. ЗАДНЯЯ ОБЗОРНОСТЬ

Видимость сзади должна обеспечиваться двумя наружными зеркалами заднего вида (одно с правой стороны и одно с левой стороны). Эти зеркала заднего вида могут быть стандартными.

Каждое зеркало заднего вида должно иметь отражающую поверхность не меньше 90 см2.

Внутреннее зеркало заднего вида – не обязательно.

Применение: Группа N, A, B. Для SP и ST смотри специальные требования.

Разрешено вырезать отверстия в зеркалах (максимальная площадь – 25 см2 на каждое зеркало) для вентиляции салона.

Применение: Только на ралли, Группы N и A

10. БУКСИРНАЯ ПРОУШИНА

Все автомобили должны быть оборудованы задней и передней буксирной проушиной для всех видов соревнований.

Буксирная проушина предназначена  для буксировки только свободно катящегося автомобиля.

Она должна быть ясно видна и окрашена в желтый, красный или оранжевый цвет.

11. ОКНА/СЕТКИ

Окна должны быть сертифицированы для использования на дорогах общего пользования и, в качестве доказательства, должны иметь соответствующую маркировку.

Ветровое стекло должно быть изготовлено из многослойного стекла.

Разрешено устанавливать солнцезащитную полосу на лобовом стекле, при условии, что она позволяет видеть пассажирам дорожные знаки (сигналы светофора, дорожные знаки и т.д.).

Разрешено использовать тонированные стекла и/или защитную пленку на боковых и задних стекла. При этом водитель и содержимое автомобиля должны быть видны человеку, находящемуся на расстоянии 5 м от автомобиля.

Только для ралли:

Если серебристая или тонирующая пленка не используются или если боковые окна и стеклянный люк в крыше не сделаны из многослойного стекла, обязательно применение прозрачных и бесцветных пленок, препятствующих разрушению стекла на боковых и задних окнах, а также на стеклянном люке в крыше.

Толщина этих пленок не должна превышать 100 мкм.

Использование блестящих или цветных пленок разрешается на боковых и задних стеклах и на стеклянном люке в крыше,  на следующих условиях:

-      Вырезы в этих пленках должны позволить снаружи автомобиля видеть водителя и содержимое салона.

- Это должно быть разрешено Частным Регламентом соревнования.

Применение: Группы N, A, B. Для SР смотри специальные требования.

Сетки: Для соревнований на замкнутых кольцевых трассах, обязательно применение оконных сеток, закрепленных на защитном каркасе.

Эти сетки должны соответствовать следующим требованиям:

- Минимальная ширина ленты: 19 мм.

- Минимальный размер ячейки: 25 х 25 мм.

- Максимальный размер ячейки: 60 х 60 мм.

Они должны закрывать  проем окна,  до уровня центра рулевого колеса.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

Такие устройства могут применяться свободно.

Применение: Группы N, A, B.

13. ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Главный выключатель электрооборудования должен разрывать все электрические цепи (аккумулятор, генератор, свет, звуковые сигналы, зажигание, электронные средства управления, и т.д.), а также останавливать двигатель.

Он не должен создавать искр и должен быть доступен как изнутри, так и снаружи автомобиля.

Снаружи, привод главного выключателя электрооборудования для закрытых автомобилей должен быть расположен в нижней части стойки лобового стекла. Он должна быть обозначен красной молнией в синем треугольнике с основанием не менее 12 см с белым кантом.

Такая установка внешнего привода главного выключателя электрооборудования касается только закрытых автомобилей.

Применение: Обязательно для всех автомобилей, принимающих участие в скоростных соревнованиях на кольцевых трассах или подъемах на холм. Рекомендуется для других соревнований.

14. ОДОБРЕННЫЕ ФИА БЕЗОПАСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

Если используется безопасный топливный бак, то он должен быть изготовлен производителем, одобренным ФИА.

Чтобы получить одобрение ФИА, изготовитель, должен был доказать постоянное качество изделия и его соответствие техническим требованиям ФИА.

Изготовители безопасных топливных баков, признанные ФИА, должны гарантировать клиентам поставку исключительно баков, соответствующих одобренным нормам.

При этом на каждом баке должны быть напечатаны: имя изготовителя, модель, номер стандарта, согласно которому этот бак  был изготовлен, дата производства и серийный номер.

14.1 Технические требования

ФИА оставляет за собой право одобрить любые другие технические требования после изучения досье, представленных заинтересованными изготовителями.

14.2 Технические требования FT3 1999, FT3.5 или FT5

Технические требования к этим бакам доступны, по запросу, от Секретариата FIA.

14.3 Старение баков

Старение безопасных топливных баков влечет за собой существенное изменение характеристик приблизительно после пяти лет. Никакая эластичная камера не должна использоваться более 5 лет после даты изготовления, если она не проверена и повторно не сертифицирована изготовителем на срок до двух лет.

14.4 Применение этих требований

Автомобили Групп N, A и B могут быть оборудованы безопасными топливными баками FT3 1999, FT3.5 или FT5, если необходимые изменения не превышают разрешенных требованиями к конкретным группам.

В случае установки на автомобили Группы N, максимальная емкость резервуаров FT3 1999, FT3.5 или FT5 должна быть равна объему омологированного бака, кроме ралли (см. статью 254.6.8.).

Рекомендуется использование в резервуарах FT3 1999, FT3.5 или FT5 предохранительной пены.

14.5 Топливные баки с заливными горловинами, Группы А и N

Все автомобили, оснащенные топливным баком с заливной горловиной, проходящей через салон, должны быть оборудованы обратным клапаном, омологированным ФИА. Этот клапан, «с одной или двумя заслонками», должен быть установлен в заливной горловине со стороны резервуара.

Заливная горловина - это средство, соединяющее заправочное отверстие автомобиля, непосредственно с топливным баком.

15. ЗАЩИТА ПРОТИВ ОГНЯ

Эффективный защитный экран должен быть помещен между двигателем и салоном, чтобы предотвратить прямой проход огня в случае пожара.

Если этот экран формируется задними сидениями, желательно закрыть их пламезащитным покрытием.

16. СИДЕНЬЯ, КРЕПЛЕНИЯ И ОПОРЫ

Если оригинальные крепления сиденья или опоры изменены, новые элементы должны быть или одобрены изготовителем сиденья или соответствовать следующим техническим требованиям (см. рисунок 253-52):

Опоры должны быть закреплены на кузове/шасси минимум в 4 точках на одно сиденье, болтами с минимальным диаметром 8 мм, с усилительными пластинами, согласно рисунку.

Минимальная площадь контакта между опорой, кузовом/шасси и усилительной пластиной - 40 см2 , для каждой точки крепления.

Если используются системы быстрого съема, они должны быть способны противостоять вертикальной и горизонтальной нагрузкам в 18000 Н, прикладываемым не одновременно. Если для подгонки сиденья используются направляющие (салазки), они должны быть изначально омологированы с автомобилем или с сиденьем.

2) Сиденье должно крепиться к опорам 4-мя точками крепления: 2 спереди и 2 сзади, болтами с минимальным диаметром 8 мм и с усилительными пластинами, интегрированными в сиденье. Каждая монтажная точка должна быть способна противостоять нагрузке 15000 N прикладываемой в любом направлении.

3) Минимальная толщина опор и усилительных пластин - 3 мм для стали, и 5 мм для материалов из легких сплавов.

Минимальный продольный размер каждой опоры - 6 см.

Все сиденья должны быть или оригинальными, модифицированными только дополнительными принадлежностями с зарегистрированной торговой маркой, или признанными ЕЭС, FMVSS или FIA (Стандарт  8855/1999), и не должны подвергаться никаким изменениям.

Во всех случаях, каждое сидение должно быть оборудовано подголовником.

17. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ

Клапаны, регулирующие давления в колесах, запрещены.